BOLETIM TÉCNICO – 2.6

Produto: RESIDENCE MASSA ACRÍLICA

Indicada para uniformizar e nivelar superfícies internas e externas de alvenaria e corrigir imperfeições de superfícies internas e externas de reboco, concreto, gesso e superfícies pintadas.

Composição Química

Resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, coalescente, espessantes, surfactantes, microbiocidas e minerais.

Modo de Usar

Aplique o produto com desempenadeira ou espátula de aço, produto pronto para uso (de 02 a 03 demãos) lixamento após secagem (2 a 3 horas após aplicação). Não diluir. Acabamentos recomendados, látex acrílico, fosco, ou semi brilho. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo. Superfícies com partes soltas ou caiadas: devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e, em seguida, aplicar Residence Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação do produto. Superfícies mofadas: devem ser tratadas com solução 1:1 de água limpa e água sanitária. Feito o tratamento, enxaguar bem, aguardar secagem e aplicar o produto. Superfícies com manchas gordurosas: devem ser tratadas com solução de água e detergente neutro. Feito o tratamento, enxaguar bem e aplicar o produto.

Reboco novo: deve-se aguardar a cura por um período mínimo de 30 dias para aplicação do produto. Reboco fraco e superfícies de alta absorção: aplicar previamente 1 demão de Residence Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação do  produto.

Rendimento por demão:  Até 10 1,66m² / Kg

Secagem

Entre demãos........04 hora

Final......................24 horas

Embalagem

6 Kg, 25 Kg, 28 Kg

Assessoria Técnica

A Tintas Residence LTDA mantém uma equipe especializada à disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos.

Validade

24 meses.

Manuseio e Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor, para que não ocorram alterações em suas características iniciais. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Recomendações

Ocorrendo contato do produto com a pele ou os olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais, fechada após o uso.

Última Revisão

15/01/2013.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito à preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.